Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				              «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по пожарной безопасности  при

эксплуатации электрооборудования

СОГЛАСОВАНО

Инженер по ОТ

______________ А.А. Ставер

« _____»  ______________2010 г.

2010 г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в образовательных учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

1.2. Администрация учреждения обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей. Своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей.

1.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

1.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

1.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищённое исполнение (со стеклянными колпаками).

1.6. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует принять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой и окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

1.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, табелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается.

1.8. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от тары в складских помещениях.

1.9. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими – либо горючими материалами.

1.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.11. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- пользоваться повреждёнными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- завязать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

1.12. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

1.13. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

1.14. Образовательное учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

2.1.В помещениях запрещается:

- загромождать узкие проходы и выходы на путях эвакуации (чёрный ход);

- оставлять после работы включённые в эл.сеть нагревательные приборы;

-  пользоваться электронагревательными приборами без огнестойких подставок;

- пользоваться повреждёнными розетками выключателями;

- самовольно исправлять неполадки в электропроводке.

2.2. Систематически убирать помещения от мусора и отходов производства.

2.3. Во избежание повреждения проверять состояние электрооборудования (ППР).

2.4. Электрощиты должны быть закрыты. Около них не должно быть легковоспламеняющихся предметов. На дверцах электрощитов должны быть надписи с указанием назначения рубильника или выключателя.

2.5. В складских помещениях должны быть закрыты плафонами.

2.6. Не курить в складских помещениях.

2.7. Запрещается вешать на электролампочки бумагу, салфетки и т.д.

2.8. Нельзя применять паяльные лампы для отогревания труб отопления.

2.9. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания.

2.10. Нельзя оставлять включёнными в сеть электронагревательные приборы без присмотра.

2.11. Складские помещения в подвалах или цокольных этажах должны иметь не менее 2 –х люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м для выпуска дыма при пожаре.

2.12. Электрорубильник в складских помещениях должен быть вне помещения склада на несгораемой стене, а для сгораемых складов – на отдельной опоре, в нише.

2.13. При эксплуатации электросетей  и электроприборов воспрещается: подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать её обоями, применять электропровода с повреждённой изоляцией, самодельные предохранители, обертывать электролампочки бумагой или материей, использовать электропровода и ролики для подвешивания  картин и одежды.

2.14. Воспрещается пользоваться утюгами, электроплитами и другими нагревательными приборами в спальных комнатах и др. помещениях занятых детьми. Должны быть специальные гладильные помещения.

3.ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПОЖАРА.

3.1. В случае возникновения пожара, действия работников образовательного учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

3.2. Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону «01» (при этом необходимо чётко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или заменяющего его работника;

- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

3.3. Руководитель образовательного учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

- организовать отключение сетей электро – газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

3.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники; с этой целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам образовательного учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружение пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожара, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения; детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие тёплые вещи;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стёкол во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.

3.5. По каждому загоранию администрация обязана выяснить все обстоятельства, способствующие возникновению пожара.

Инженер по ТБ                                                   А.А. Ставер