Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				              «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по охране труда и ТБ  при выполнении штукатурных и побелочных  работ

2010 г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. К штукатурным работам и побелке помещений  допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда (ОТ), освоившие безопасные приёмы и методы ведения работ и не моложе 18 лет.

1.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится с каждым вновь поступающим в учреждении.

1.3. Первичный инструктаж по охране труда проводится со всеми работниками, перед началом работы. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.4. Внеплановый инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда;

- при изменении модернизации оборудования, приспособлений, инструмента;

- при нарушении работником требований охраны труда, которые могут или привели к травме, аварии, пожару;

- при перерыве в работе 60 календарных дней и более.

1.5. Целевой инструктаж по охране труда проводится при выполнении разовых работ не связанных с выполнением функциональных обязанностей.

1.6. Работники, поступающие в учреждение или переводимые внутри учреждения обязаны пройти проверку знаний правил, норм, и инструкций по охране труда не позднее одного месяца со дня вступления в должность.

1.7. В процессе трудовой деятельности работник проходит периодические медосмотры.

1.8. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка:

1.8.1. На территории учреждения запрещается распивать спиртные напитки и принимать наркотические вещества, находиться в нетрезвом или наркотическом состоянии. Курить и принимать пищу, можно только в специально отведенных для этих целей местах.

1.8.2. Соблюдать нормы правила и инструкции по охране труда.

1.8.3. Правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты:

1.9. Соблюдать требования производственной санитарии:

1.9.1. Содержать свое рабочее место, эл.приборы, оргтехнику в чистоте и исправном состоянии.

1.9.2. Соблюдать чистоту в учреждении  и на территории, не загромождать проходов и проездов.

1.10. Работник должен соблюдать режим труда и отдыха, установленные в учреждении.

1.11. Соблюдать требования противопожарной безопасности и электробезопасности:

1.11.1 Своевременно проходить инструктаж по противопожарной безопасности  и электробезопасности.

1.11.2. Соблюдать правила противопожарной безопасности при пользовании горючими и легковоспламеняющимися веществами.

1.11.3. Знать план эвакуации и правила поведения при пожаре и обнаружении признаков горения.

1.11.4. Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.12. Немедленно сообщать руководителю о несчастном случае, и возникновении ситуации, которая создаёт угрозу жизни и здоровью людей. При травмировании или внезапном заболевании, сообщить руководителю, обратиться в здравпункт.

1.13. В случае обнаружения неисправности оргтехники, эл.приборов, инструмента, до начала или во время работы, сообщить об этом руководителю и до устранения неисправности к работе не приступать.

1.14. Каждый работник должен знать и уметь оказать первую (доврачебную) помощь: наложить стерильную повязку, остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание или массаж сердца

1.15. Соблюдать правила личной гигиены: мыть руки тёплой водой с мылом, не пользоваться для мытья рук керосином, бензином, не вытирайте руки ветошью, которая загрязнена, принимайте пищу в специально отведённых для этого местах или пунктах общественного питания, храните спецодежду и личную одежду в установленных местах.

1.16. Каждый работник должен соблюдать все меры предосторожности, необходимые для предотвращения несчастных случаев.

1.17. Деревянные рукоятки применяемых инструментов должны быть из древесины твёрдых пород, гладко обработаны, подогнаны и надёжно закреплены.

Запрещается применять ручной инструмент, имеющий: выбоины, сколы рабочих концов; заусеницы и острые ребра в местах зажима рукой; трещины и сколы на затылочной части.

1.18. Полы должны быть выполнены из материалов, исключающих из материалов, исключающих образование искр при ударах, нескользких и легко поддающихся очистке и мытью.

1.19. Для защиты от воздействия вредных факторов работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и СИЗ согласно действующим нормам.

1.20. При подготовке поверхности вручную пользоваться защитными очками.

1.21. При побелке поверхностей пользоваться респираторами, очками, резиновыми перчатками и фартуком (халат).

1.22. При работе с пылевидными материалами (цемент, гипс и др.) использовать респиратор и очки.

1.23. Рабочее место должно содержаться в чистоте, не загромождаться материалами.

1.24. Запрещается выполнять штукатурные работы на неограждённых рабочих местах, расположенных на высоте более 1 метра.

1.25. Скопление на настиле людей в одном месте запрещается.

1.26. Готовить рабочие растворы лакокрасочных материалов следует в специально отведённых для этой цели помещениях, которые должны иметь вентиляцию.

1.27. Одновременное хранение легковоспламеняющихся жидкостей, применяемых для приготовления лакокрасочных материалов, в помещении не должно превышать суточной потребности.

1.28. При ремонтных работах с применением извести, лаков, красок, на видном месте должна находиться аптечка с набором средств и медикаментов, обезвреживающих и нейтрализующих действие вредных веществ.

2.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Требования охраны труда перед началом работы:

2.1.1. Осмотреть рабочее место, убрать не нужные предметы и материалы, освободить проходы.

2.1.2.Проверить исправность инструмента и приспособлений.

2.1.3. Проверить исправность настила лесов, подмостей.

2.2. Требования охраны труда во время работы:

2.2.1. Запрещается производить штукатурные работы и побелочные работы в плохо освещённых местах.

2.2.2. На лестничных клетках следует применять специальные подмости, у которых опоры имеют разную высоту, чтобы можно было устанавливать на ступени. Запрещается использовать для этого приставные лестницы. Нижние концы лестниц должны иметь острые металлические наконечники при деревянных полах и резиновые – при бетонных и каменных.

2.2.3. Зазор между настилом лесов и стеной здания не должен превышать 150 мм. Его необходимо закрывать съёмными досками. Запрещается загромождать подходы к лестницам, лесам.

2.2.4. Запрещается использовать для подмостей ненадёжные случайные опоры.

2.2.5. Во время нанесения раствора на поверхность вручную методом набрасывания находиться сбоку от места набрызга.

2.2.6. Сухие компоненты раствора (гипс, цемент и др.) добавлять мелкими порциями, не допуская запылённости рабочего места.

2.2.7. Запрещается пребывание людей в просушиваемом помещении более 3 часов.

2.2.8. Работы по приготовлению извести должны производиться только в защитной одежде (очки, резиновые сапоги, респиратор, резиновые перчатки, фартук).

2.2.9. На рабочем месте при разваривании извести, где возможно попадание на кожу и в глаза, должен быть утроен умывальник для немедленной промывки водой поражённой части тела и раствор для нейтрализации щёлочи.

2.2.10. Ёмкость для разваривания извести должна быть установлена прочно, чтобы исключить опрокидывание. Для помешивания пользоваться специальной мешалкой с длиной ручкой.

2.2.11. При перемешивании жидкости в другую посуду лить нужно по направлению от себя.

2.2.12. Не поднимайте и не переносите  одна груз весом выше 15 кг, а вдвоём – выше 40 кг. Тяжёлые ёмкости поднимайте и снимайте вдвоём.

2.2.13. Подача лакокрасочных материалов к рабочим местам может осуществляться в специальной закрытой таре.

2.2.14. Хранение извести в открытом виде запрещается.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.1. При неисправности настилов и подмостей работы прекратить и сообщить администрации.

3.2. При попадании извести в глаза или другой травы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить в лечебное учреждение. Сообщить об этом администрации.

3.3. При возникновении пожара, эвакуировать людей из помещения, сообщить администрации и в пожарную часть по тел. 01, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

3.4. При порыве системы отопления, закрыть задвижки в теплоузле и вызвать сантехника.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. Запрещается оставлять материалы, инструмент на лесах, подмостях. Он должен быть убран в установленное место.

4.2. Применяемый механизированный инструмент отключить от электросети.

Инженер по охране труда и ТБ                                                                        А.А. Ставер