Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				                        «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по охране труда и ТБ при обработке дерева вручную

2010 г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. К выполнению  работ по обработке дерева вручную допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда (ОТ), освоившие безопасные приёмы и методы ведения работ.

1.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится с каждым вновь поступающим в учреждении.

1.3. Первичный инструктаж по охране труда проводится со всеми работниками, перед началом работы. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.4. Внеплановый инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда;

- при изменении модернизации оборудования, приспособлений, инструмента;

- при нарушении работником требований охраны труда, которые могут или привели к травме, аварии, пожару;

- при перерыве в работе 60 календарных дней и более.

1.5. Целевой инструктаж по охране труда проводится при выполнении разовых работ не связанных с выполнением функциональных обязанностей.

1.6. Работники, поступающие в учреждение или переводимые внутри учреждения обязаны пройти проверку знаний правил, норм, и инструкций по охране труда не позднее одного месяца со дня вступления в должность.

1.7. В процессе трудовой деятельности работник проходит периодические медосмотры.

1.8. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка:

1.8.1. На территории учреждения запрещается распивать спиртные напитки и принимать наркотические вещества, находиться в нетрезвом или наркотическом состоянии. Курить и принимать пищу, можно только в специально отведенных для этих целей местах.

1.8.2. Соблюдать нормы правила и инструкции по охране труда.

1.8.3. Правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты:

1.9. Соблюдать требования производственной санитарии:

1.9.1. Содержать свое рабочее место в чистоте.

1.9.2. Соблюдать чистоту в учреждении  и на территории, не загромождать проходов и проездов.

1.10. Обучающиеся  должны  соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы  труда и отдыха.

1.11. Обучающиеся обязаны соблюдать требования противопожарной безопасности и электробезопасности:

1.11.1 Своевременно проходить инструктаж по противопожарной безопасности  и электробезопасности.

1.11.3. Знать план эвакуации и правила поведения при пожаре и обнаружении признаков горения.

1.11.4. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком. Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.12. Немедленно сообщать учителю (преподавателю, мастеру)  о несчастном случае, и возникновении ситуации, которая создаёт угрозу жизни и здоровью людей. При травмировании или внезапном заболевании, сообщить учителю, обратиться в здравпункт.

1.13. В случае обнаружения неисправности оборудования,  инструмента, до начала или во время работы, сообщить об этом учителю и до устранения неисправности к работе не приступать.

1.14. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. Каждый работник должен знать и уметь оказать первую (доврачебную) помощь: наложить стерильную повязку, остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание или массаж сердца

1.15. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.16. Каждый работник должен соблюдать все меры предосторожности, необходимые для предотвращения несчастных случаев.

2.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Требования охраны труда перед началом работы:

2.1.1. Надеть спецодежду или рабочую одежду: фартук с нарукавниками или халат, и головной убор – берет или косынку: при этом следует подбирать  волосы под плотно облегающий головной убор.

2.1.2.Проверить наличие инвентаря (сидение, щетка-сметка, совок), исправность верстака (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа).

2.1.3. Разложить  на верстаке инструменты индивидуального пользования в строгом порядке, установленном учителем. На верстаке не должно быть ничего лишнего.

2.2. Требования охраны труда во время  работы:

2.2.1. Надёжно закрепить обрабатываемый материал (древесину) в зажимах верстака.

2.2.2. Пользоваться инструментом только по назначению, исправным, хорошо налаженным и наточенным.

2.2.3. Концы полотен лучковых пил должны быть прочно закреплены в шаховках, полотна разведены. Шнур должен обеспечивать необходимое натяжение полотна.

2.2.4. Строгальные инструменты должны иметь рожок или вывеску в зензубелях, калевках, гентелях. Задняя часть колодки должна быть округлой и гладкой. Расщепленные части стругов немедленно заменяются. Ручки инструмента должна быть удобной для работы.

2.2.5. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры и подкладные доски.

2.2.6. Не допускать захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно возвращать учителю инструмент общего пользования.

2.2.7. Приготовление  и разогревание клея производить под постоянным наблюдением в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.

2.2.8. Пользоваться открытым огнём, а также электрогазонагревателями в деревообрабатывающей мастерской категорически запрещается.

2.2.9. Для защиты от воздействия вредных факторов работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и СИЗ согласно действующим нормам: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.

2.2.10. При выполнении работ будьте внимательными, не отвевайтесь посторонними делами и разговорами и не отвлекайте других.

2.2.11.. Во избежание травмирование необходимо:

- следить за натяжкой полотна лучковой пилы;

- применять направитесь для опоры полотна инструмента при запиливании;

- проводить чистку стругов (рубанок, шерхебель, фуганок) деревянными клиньями;

- в случае порчи инструмента во время работы немедленно заменить его.

2.2.12. Не допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, без разрешения руководителя работ.

2.2.13. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. Лица, нарушающие требования настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушений, несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.1. При выходе из стоя рабочего инструмента, приспособлений работу приостановить отремонтировать инструмент или заменить другим.

3.2. При возникновении пожара эвакуировать людей из помещения, немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по тел. 01, администрации учреждения. Немедленно приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения

3.3. При получении травмы сообщить учителю (преподавателю, мастеру), оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации, при необходимости отправить пострадавшего в больницу

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1Остатки материалов, незаконченные изделия сдать дежурному или учителю.

4.2. Проверить состояние инструментов и положить их в том порядке, как установлено учителем..

4.3. Убрать своё рабочее место, пользуясь сметкой. Сдувать стружку ртом или сметать рукой запрещается.

4.4. На верстаке проверить наличие и состояние клиньев, а зажимные коробки (задняя, передняя) завинтить до установленного зазора, (не более 2-5 мм).

4.5. Привести себя в порядок.

4.6. Из мастерской выходить с разрешения учителя.

Инженер по охране труда и ТБ                                                                        А.А. Ставер