Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						         __________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				                      «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по охране труда  для лаборанта кабинета химии

2010 г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. Лаборант  допускается к  работе после прохождения  медицинского освидетельствования, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда (ОТ), освоивший безопасные приёмы и методы ведения работ и не моложе 18 лет.

1.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится с каждым вновь поступающим в учреждении.

1.3. Первичный инструктаж по охране труда проводится со всеми работниками, перед началом работы. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.4. Внеплановый инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда;

- при изменении модернизации оборудования, приспособлений, инструмента;

- при нарушении работником требований охраны труда, которые могут или привели к травме, аварии, пожару;

- при перерыве в работе 60 календарных дней и более.

1.5. Целевой инструктаж по охране труда проводится при выполнении разовых работ не связанных с выполнением функциональных обязанностей.

1.6. Работники, поступающие в учреждение или переводимые внутри учреждения обязаны пройти проверку знаний правил, норм, и инструкций по охране труда не позднее одного месяца со дня вступления в должность.

1.7. В процессе трудовой деятельности работник проходит периодические медосмотры.

1.8. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка:

1.8.1. На территории учреждения запрещается распивать спиртные напитки и принимать наркотические вещества, находиться в нетрезвом или наркотическом состоянии. Курить и принимать пищу, можно только в специально отведенных для этих целей местах.

1.8.2. Соблюдать нормы правила и инструкции по охране труда.

1.8.3. Правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты.

1.9. Соблюдать требования производственной санитарии.

1.9.1. Содержать свое рабочее место, эл.приборы, оргтехнику в чистоте и исправном состоянии.

1.9.2. Соблюдать чистоту в учреждении  и на территории, не загромождать проходов и проездов.

1.10. Работник должен соблюдать режим труда и отдыха, установленные в учреждении.

1.11. Соблюдать требования противопожарной безопасности и электробезопасности:

1.11.1 Своевременно проходить инструктаж по противопожарной безопасности  и электробезопасности.

1.11.2. Для обеспечения пожара - и взрывобезопасности лаборант обязан соблюдать правила хранения химреактивов, правила пожарной безопасности, методику подготовки и проведения химического эксперимента.

1.11.3. Знать план эвакуации и правила поведения при пожаре и обнаружении признаков горения.

1.11.4. Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.12. Лаборант должен уметь оказать доврачебную помощь, руководствуясь имеющейся в кабинете инструкцией по оказанию первой помощи. При получении травмы, признаках отравления поставить в известность зав. кабинетом, администрацию школы.

1.13. При обнаружении неисправности используемого оборудования, водопровода, электроустановок и т.п. сообщить заведующему кабинетом и администрации и без указания к работе не приступать. Не пытаться самостоятельно устранить неисправность.

1.14. Каждый работник должен знать и уметь оказать первую (доврачебную) помощь: наложить стерильную повязку, остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание или массаж сердца.

1.15. Запрещается в помещении кабинета и лаборантской хранить и принимать  пищу курить, использовать химическую посуду для питья.

1.16. Запрещается допускать учащихся в лаборантскую и поручать им какие-либо работы без ведома учителя.

1.17. Каждый работник должен соблюдать все меры предосторожности, необходимые для предотвращения несчастных случаев.

1.18. Опасные и вредные факторы в работе:

- поражение глаз при попадании твёрдых частиц, пыли, брызг жидкостей;

- поражения кожи от воздействия жидкостей, твёрдых веществ;

- отравление парами, газами, твёрдыми и жидкими веществами;

- поражение глаз и кожи вследствие ожогов;

- поражение электрическим током.

1.19. Для защиты от воздействия вредных факторов лаборанты  обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и СИЗ согласно действующим нормам:

- халат из хлопчатобумажной ткани и фартук из химически стойкого материала;

- защитные очки, полностью закрытые  типа ЗН или Г;

- перчатки, защищающие от кислот и щелочей средней концентрации и органических растворителей;

- защитные пасты для рук.

1.20. При выполнении работ будьте внимательными, не отвевайтесь посторонними делами и разговорами и не отвлекайте других.

1.21. Выполняете только ту работу, которая входит в ваши должностные обязанности или порученную администрацией учреждения.

1.22. Лаборант обязан руководствоваться в работе настоящей инструкцией, правилами техники безопасности для кабинетов (лабораторий)  химии. Лица, нарушающие требования настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушений, несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

2.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Требования охраны труда перед началом работы:

2.1.1. Надеть спецодежду средства индивидуальной защиты для работы с агрессивными и токсичными веществами.

2.1.2. Подготовить к работе лабораторную посуду, инструменты, приспособления.

2.1.3. При необходимости проверить исправность вытяжного шкафа, электронагревательных приборов.

2.1.4. Перед пожароопасными работами убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения: огнетушителей, сухого песка, накидок из огнезащитной ткани.

2.1.5. Проверить наличие в аптечке средств и медикаментов для оказания первой помощи при возможных поражениях организма во время предстоящей работы.

2.2. Требования охраны труда во время работы:

2.2.1. Все работы, связанные с выделение вредных паров, газов, с применением ядовитых веществ должны проводиться в вытяжном шкафу.

2.2.2. Нельзя брать реактивы незащищёнными руками. Твёрдые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей и т.п. При взятии навески твёрдой щёлочи запрещается использовать металлические приспособления, следует пользоваться пластмассовыми или фарфоровыми ложечками.

2.2.3. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху. Каплю, оставшуюся на горлышке, снимать краем той посуды, куда сливается жидкость.

2.2.4. Во время приготовления раствора жидкость большей плотности вливать в жидкость меньшей плотности.

2.2.5. Насыпать или наливать реактивы следует на столе (сухие - над бумагой, жидкие - над поддоном), просыпанный или пролитый реактив не разрешается возвращать обратно в исходную тару.

2.2.6. При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом, во избежание ожогов полости рта и отравления..

2.2.7. Резку лития и натрия производить под слоем керосина в широкой стеклянной посуде, загружать металлы в тару и вынимать их следует только сухим пинцетом.

2.2.8. При определении вещества по запаху, следует лёгким движением над горлом посуды направлять пары или газ к носу и осторожно вдыхать в стороне от горловины сосуда.

2.2.9. Запрещается выливать в канализацию остатки кислот, щелочей, сернистых соединений, огнеопасных и органических жидкостей, а также растворы, полученные после опытов. Эти вещества следует сливать в предназначенные для этой цели емкости.

2.2.10. Запрещается оставлять без присмотра включённые нагревательные и другие электроприборы, а также оставлять рабочее место в процессе эксперимента.

2.2.11. Запрещается держать огнеопасные вещества вблизи открытого огня и сильно нагретых предметов.

2.2.12. Лаборант должен соблюдать меры безопасности при работе с лабораторной посудой:

- не применять повышенные усилия при сборке приборов из стекла, защищать руки полотенцем;

- обработку стекла производить в защитных очках, разламывать трубки, палочки после надпила, защитив руки тканью. Осколки немедленно убрать с помощью совка и щетки;

- не пользоваться стеклянной посудой, имеющей хотя бы небольшие трещины;

- при мытье посуды ершами направлять дно сосуда от себя или вниз;

- пробирка перед нагреванием запрещается наполнять жидкостью более, чем на треть. В процессе нагревания запрещается наклоняться над сосудами, заглядывать в них;

- при смешивании или разбавлении веществ, сопровождающемся выделением тепла, пользоваться термостойкой посудой: стеклянной или фарфоровой;

- нельзя переносить и даже поднимать склянки с кислотами и другими агрессивными жидкостями, взяв их только за горло сосуда.

2.2.13. Соблюдать требования безопасности при хранении химреактивов:

- запрещается менять относительное расположение реактивов в сейфе, на полках и перефасовывать из заводской тары реактивы и материалы, обозначенные  знаками Х, ХХ;

- обеспечить хранение химреактивов с учётом их химической совместимости;

- запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток или с надписями на ней, сделанными карандашом по стеклу. На этикетках веществ в исходной форме должен быть номер группы хранения вещества;

- на таре огнеопасных, ядовитых веществ должны быть дополнительные этикетки с соответствующими надписями;

- запрещается хранить растворы щелочей в склянках с притёртыми пробками, ЛВЖ и ГЖ в сосудах из полимерных материалов.

2.2.14. Переноску склянок с химреактивами производить в плетеных корзинах или другой таре, обеспечивающей безопасную транспортировку.

2.2.15. Уничтожение, обезвреживание и утилизацию химических реактивов и продуктов производить в соответствии с действующими Правилами ТБ для кабинетов химии либо по указанию заведующего кабинетом.

2.2.16. Разборку приборов после эксперимента  с использованием или образованием веществ 1,2,3 класса опасности производить в соответствии с указанными в Правилах по ТБ требованиями.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.1. Разлитый раствор кислоты или щёлочи засыпать сухим песком, собрать адсорбент в полиэтиленовый мешок и удалить из кабинета. Место разлива обработать нейтрализующим раствором и промыть водой.

3.2. При разливе легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ  и ГЖ) или органических растворителей необходимо:

- при объёме разлитого вещества до 0,05 л погасить открытый огонь во всём помещении и проветрить его;

- при объёме разлитого вещества до 0,1 л учащихся следует предварительно удалить из помещения, погасить открытый огонь и отключить систему электроснабжения устройством вне комнаты;

- жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент переместить совком или с помощью двух дощечек в закрывающуюся тару и обезвредить в тот же день;

- до полного исчезновения запаха разлитой жидкости работу в помещении возобновить запрещается.

3.3. При признаках пожара:

3.3.1. Немедленно удалить из помещения учащихся и сообщить о пожаре администрации учреждения и в пожарную часть.

3.3.2. Приступить к ликвидации загорания, при этом:

- выключить электронагревательные приборы и вентиляцию;

- немедленно вынести из помещения все сосуды с пожароопасными веществами;

- ЛВЖ, ГЖ, щёлочные металлы и электропроводку гасить песком, огнезащитной тканью, порошковыми огнетушителями;

- обесточенную электропроводку можно тушить водой;

- загорание в вытяжном шкафу ликвидировать после его отключения.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. Проверить, все ли склянки с химическими веществами закрыты пробками, все приспособления, инструменты вымыть и убрать в отведённое место. Привести в порядок рабочее место, вымыть руки с мылом.

4.2. Выключить все электронагревательные приборы, закрыть краны водоснабжения, выключить вентиляцию и освещение, закрыть краны водоснабжения, выключить вентиляцию и освещение, закрыть форточки.

4.3. Закрыть (замкнуть, в предусмотренных случаях) шкафы, сейфы с химреактивами.

4.4. Замкнуть помещения лаборанткой и кабинета.

Инженер по охране труда и ТБ                                                                        А.А. Ставер