Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				              «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по электробезопасности для персонала

1 квалификационной группы

СОГЛАСОВАНО

Инженер по ТБ

______________ А.А. Ставер

« _____»  ______________2010 г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция распространяется на  неэлектротехнический персонал школы, который по заданию администрации может выполнять работы, при которых может возникнуть опасность поражения током.

1.2. Инструктаж проводит лицо квалификационной группой по электробезопасности (не ниже 3-й). После окончания инструктажа по электробезопасности такому персоналу присваивается 1 группа по электробезопаснсоти (удостоверение не выдаётся). В дальнейшем ежегодно проводится проверка знаний с записью в журнале установленной формы.

1.3. Общие сведения по электробезопаснсоти для 1 квалификационной группы:

- опасный для жизни человека ток – 0,05 А, смертельный 0,1 А;

- опасное напряжение больше 36 В.

1.4. Запрещается работа на оборудовании при:

- отсутствии заземления;

- нарушенной изоляции;

- неисправностях.

1.5. Применяемые средства защиты должны быть своевременно проверены и иметь штамп проверки.

1.6. Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение этих требований рассматриваются как нарушение трудовой дисциплины.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

2.1.Перед началом работы в помещениях, где может возникнуть поражение током необходимо:

- руководителю работ проверить сведения о прохождении работающими обучения и проверки знаний на 1 группу по электробезопасности;

- убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих частях оборудования.

2.2. При осмотре бытовых, демонстрационных и других электроприёмников необходимо их проверить, убедиться в их исправности.

2.3. Запрещается пользоваться самодельными бытовыми электроприёмниками, питающими шнурами без штепсельных вилок, электроустройствами с открытыми токопроводящими частями.

2.4. При осмотре электроприёмника необходимо убедиться в следующем: напряжение соответствуют характеристикам электроприбора, штепсельные розетки и вилки исправны.

2.5. Запрещается осматривать бытовые и другие электроприборы если они включены в питающую сеть.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Не допускать соприкосновения тела с металлическими предметами, связанными с землёй.

3.2. Систематически проверять надёжность изоляции и заземления корпуса электрического инструмента.

3.3. Для подключения к сети использовать только штепсельные вилки.

3.4. Обязательно отключать электроприборы при:

- уходе с рабочего места даже на короткое время;

- перерыве в подаче электроэнергии;

- обнаружении каких-либо неисправностей.

3.5. Согласовывать свои действия с инструкцией.

3.6. Отключение электроприборов производить посредством выключателей.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении возгорания немедленно отключить электропотребитель и обесточить электросеть (за исключением  осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. Если на металлических частях электроприбора обнаружено напряжение или оборван заземляющий провод, необходимо отключить инструмент от сети, доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.

4.3. При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в больницу, после чего сообщить руководителю работ.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ  ОКОНЧАНИЯ  РАБОТЫ

5.1. Отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой и осмотреть его.

5.2. Сообщить руководителю работ об имеющихся замечаниях.

С инструкцией ознакомлены:

_________________________________  /______________/ «___»_____________2010г.

_________________________________  /______________/ «___»_____________2010г.

_________________________________  /______________/ «___»_____________2010г.

_________________________________  /______________/ «___»_____________2010г.

_________________________________  /______________/ «___»_____________2010г.

_________________________________  /______________/ «___»_____________2010г.

_________________________________  /______________/ «___»_____________2010г.

_________________________________  /______________/ «___»_____________2010г.

_________________________________  /______________/ «___»_____________2010г.

Инженер по охране труда и ТБ                                                                        А.А. Ставер