Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				                         «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

По охране труда и ТБ при работе с электроутюгом

2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках трудового обучения при работе с утюгом. 
1.2. Работа с утюгом предусматривает использование электрического тока напряжением 220 В. 
1.3. К работе с электрическим утюгом допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие медицинский осмотр, изучившие правила безопасной работы, прошедшие инструктаж по охране труда, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму. 
1.4. Опасные производственные факторы: 
- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании материала; 
- возникновение пожара при составлении включенного в сеть утюга без присмотра; 
- поражение электрическим током. 
1.5. Рабочее место должно быть оборудовано защитными приспособлениями (резиновый коврик, несгораемая подставка под утюг). 
1.6. При работе с электрическим утюгом используется специальная одежда: индивидуальный хлопчатобумажный халат или фартук с нарукавниками и головной убор (берет или косынка), а также диэлектрический коврик. 
1.7. При получении учащимися травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

			2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Подготовить своё рабочее место, убрать  лишние предметы.

2.2. Проверить исправность и достаточность освещения рабочего места

2.3. Проверить исправность сетевого шнура и вилки. 
2.4. Поместить шнур в специальный держатель. 
2.5. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 
2.6. Убедиться в наличии термостойко подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажения. 

			3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Включать электрический утюг в сеть и выключать сухими руками. Не касаться мокрыми руками сетевого шнура, рукоятки переключателя. 
3.2. Работать с утюгом, стоя на резиновом коврике. 
3.3. Остерегаться одновременного прикасания руками к утюгу и трубам отопления и др. заземленной арматуре. 
3.4. Следить за правильным выбором режима работы утюга. Диск терморегулятора должен быть правильно установлен по отношению к виду ткани. Если утюг без терморегулятора, то недопускать его перегрева.
3.5. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.

3.6. Горячий утюг ставить на жаростойкую (мраморную, асбестовую или керамическую) подставку с ограничителем, во избежание его падения. При падении может возникнуть короткое замыкание.
3.7. Запрещается ставить эл. утюг на легко воспламеняющиеся материалы (ткань, дерево, бумагу)
3.8. Не отвлекаться во время работы с электроутюгом. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.

3.9. Во время перерыва отключать утюг от эл. сети во избежание перегрева.

3.10. При перегреве утюга выключите его, не охлаждайте утюг водой – это может вызвать ожоги лица и рук.
3.11. Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой. 
3.12. Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от сети только за вилку, а не дёргать шнур.

3.13. Не допускайте перекручивания провода, образования петель и узлов, это может привести к излому провода и к короткому замыканию.

3.14. Запрещается работать без обуви на голом, даже деревянном полу.
3.15. Не вешать на провода нитки, тряпки и др. вещи, это может вызвать короткое замыкание  и привести к ожогам и пожару.

3.16. Запрещается работать неисправным эл. утюгом и ремонтировать его самому.

3.17. При работе с электроутюгом, имеющим отпариватель необходимо соблюдать следующие правила:

- заливать в бачок только кипячённую воду;

- нельзя оставлять бачок без воды, на горячем утюге – это может вывести утюг из строя.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении неисправности в работе электрического утюга, появлении искрения и т.д., немедленно прекратить работу, отключить утюг и сообщить учителю об аварийной ситуации. 
4.2. Отключить рубильник, обесточить электросеть. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшим, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить электрический утюг от электросети, не выключать вилку из штепсельной розетки рывком за шнур. 
5.2. Не класть шнур с вилкой на утюг, избегать прикосновений к горячим частям утюга. 
5.3. Привести в порядок рабочее место. 
5.4. Снять спецодежду и вымыть руки.

Инженер по охране труда и ТБ					А.А. Ставер